## Slide 1: EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y TEMPERATURA DE JARABES DE FRUCTOSA Y SACAROSA INVERTIDA EN LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y ACEPTACIÓN SENSORIAL DE CUBOS DE MANGO(Mangifera indica)VARIEDAD EDWARDS DESHIDRATADO OSMOCONVECTIVAMENTE
AUTOR : Br. Cristina Alessia Rodríguez Gracey
ASESOR : M.Sc Julio César Rojas Naccha

## Slide 2: JUSTIFICACIÓN
Darle un valor agregado al mango (Mangifera indica) variedad Edwards con la finalidad de diversificar las alternativas de producción tecnológica de este tipo de producto.

## Slide 3: PROBLEMA
¿Cuál será el efecto de la concentración (40 y 50 % p/p) y temperatura (40 y 50 °C) de jarabes de fructosa y sacarosa invertida en las características fisicoquímicas y aceptación sensorial de cubos de mango (Mangifera indica) variedad Edwards deshidratado osmoconvectivamente?.

## Slide 4: OBJETIVOS
Objetivo general
  Evaluar el efecto de la concentración (40% y 50% p/p) y temperatura (40 y 50 °C) de los jarabes de fructosa y sacarosa invertida en las características fisicoquímicas y aceptación sensorial de cubos de mango (Mangifera indica) variedad Edwards deshidratado osmoconvectivamente.

## Slide 5
Objetivo específico
  Determinar los parámetros (jarabe, concentración y temperatura) que permitan una mayor aceptación sensorial de los cubos de mango (Mangifera indica) deshidratados osmoconvectivamente.

## Slide 6: MATERIALES
Mango (Mangifera indica) Edwards
Sacarosa
Fructosa
Vaso de precipitación (1000, 100 y 50 ml)
Probeta (100 ml)
Pipeta (5 y 10 ml)
Placas petri (3,5 y 10 cm diámetro)
Bureta para titulación

## Slide 7: EQUIPOS
Balanza SemianalíticaHXB. 0-600 g. Precisión 0.01 g.
Estufa BLUE M (0-275°C).
Cortadora de Cubos
Termómetro (0-150°C).
Agitador magnético VWR SCIENTIFIC PRODUCTS 370 HOT PLATE STIRRER.
Secador convectivo
Brixómetro digital (0-45°Bx) y (50-92°Bx)
Selladora de bolsas
pH metro digital

## Slide 8: DISEÑO EXPERIMENTAL
CUBOS DE MANGO EDWARDS
Deshidratación osmótica
Jarabe de Fructosa
Jarabe de Sacarosa Invertida
40%p/p
50%p/p
40%p/p
50%p/p
40°C
50°C
40°C
50°C
40°C
50°C
40°C
50°C
Secado Convectivo
Evaluación Fisicoquímica
Evaluación Sensorial
-% Acidez
-°Bx iniciales
-Índice de Madurez
-% Humedad inicial
-% Sólidos totales
-Peso inicial
-Agua perdida en t (WL)
-Sólidos ganados en t (SG)
-Reducción de peso en t (WR)
-Agua contenida en t (WC)
- Coeficiente de difusividad
-% Humedad final
-% Sólidos totales
-% Sólidos solubles
-Prueba de Aceptación (Color, Sabor y Textura)

## Slide 9: Diagrama de Flujo
Envasado
Cubitos de Mango deshidratado osmoconvectivamente
Mango
Recepción
Selección y Clasificación
Lavado
Pelado
Cortado
Pesado
Inmersión en solución osmótica
Lavado y Escurrido
Secado Convectivo
(40 y 50°C – 12h)
(70°C hasta 22% humedad)

## Slide 10: Análisis Fisicoquímicos
Porcentaje de Humedad
Método Gravimétrico
Acidez
Titulación con Hidróxido de Sodio 0.1 N

## Slide 11
Sólidos Solubles
Brixómetro
Determinación del pH
pH metro

## Slide 12
Pérdida de Agua
Reducción de peso

## Slide 13
Contenido de Agua
%H=1-((Wi-Wf)/Wi)
Ganancia de Sólidos

## Slide 14: Difusividad Efectiva Media
Ley de Fick
Difusión en líquidos
Modelo de Crank
Modelo de Azuara

## Slide 15: Isoterma de Adsorción
Curva De Isoterma de Adsorción
Donde:
AT: Agua total
ms: Peso de muestra seca
Ad: Agua adsorbida
Ai: Agua inicial en cada muestra
m: Peso de muestra a ser colocada en cada vaso
Wf: Peso de la placa + Peso de la muestra (luego de 24 horas en la campana de desecación)
Wi: Peso de la placa + Peso de la muestra

## Slide 16: Evaluación Sensorial
50 panelistas no entrenados
Color
Textura
Sabor
Prueba de Aceptabilidad (Ranking)

## Slide 17: DISEÑO ESTADÍSTICO
EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA
ANVA para el Diseño de Bloques completamente al azar con arreglo factorial (DBCA).
CLAVES | TRATAMIENTOS |  |  | REPETICIONES |  | 
 | Jarabe de DO | Concentración de jarabe de DO | Temperatura de DO |  |  | 
A | J1 | C1 | T1 | 1 | 2 | 3
B | J1 | C1 | T2 | 1 | 2 | 3
C | J1 | C2 | T1 | 1 | 2 | 3
D | J1 | C2 | T2 | 1 | 2 | 3
E | J2 | C1 | T1 | 1 | 2 | 3
F | J2 | C1 | T2 | 1 | 2 | 3
G | J2 | C2 | T1 | 1 | 2 | 3
H | J2 | C2 | T2 | 1 | 2 | 3
Prueba Paramétrica de Duncan.

## Slide 18
EVALUACIÓN SENSORIAL
Pruebas no paramétricas de Friedman y Mann-Whitney.
Valor “p” del parámetro “W”>0.05, se aceptó Ho.
Valor “p” del parámetro “W”<0.05, se rechazó Ho.

## Slide 19: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CARACTERÍSTICA | VALOR
Humedad inicial (%) | 87±2
Acidez (% de ác. cítrico) | 2.11±0.07
Grados Brix (ºBx) | 23.5±1.5
Índice de madurez | 41±2
Peso inicial de cada cubo (g) | 3.25±0.2
Caracterización Inicial de la materia prima

## Slide 20
Características Fisicoquímicas de la Deshidratación Osmótica
TRATAMIENTO | JARABE | CONCENTRACIÓN (% p/p) | TEMPERATURA (°C)
T1 | FRUCTOSA | 40 | 40
T2 | FRUCTOSA | 40 | 50
T3 | FRUCTOSA | 50 | 40
T4 | FRUCTOSA | 50 | 50
T5 | SACAROSA INVERTIDA | 40 | 40
T6 | SACAROSA INVERTIDA | 40 | 50
T7 | SACAROSA INVERTIDA | 50 | 40
T8 | SACAROSA INVERTIDA | 50 | 50

## Slide 21: Efecto del tiempo en la pérdida de agua (WL), ganancia de sólidos (SG), contenido de agua (WC), reducción de peso (WR) y variación de sólidos solubles (SS) durante la deshidratación osmótica del T1.
Chart: t (min)
| 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720
WL (%) | 8.2431 | 14.9359 | 18.8509 | 25.5438 | 32.2366 | 38.9294 | 42.8445 | 45.6222 | 49.5373
SG (%) | 1.3297 | 2.7049 | 5.0557 | 7.4065 | 9.7573 | 11.1324 | 12.1081 | 13.4832
WC (%) | 88.4409 | 84.1454 | 81.6328 | 77.3373 | 73.0419 | 68.7465 | 66.2338 | 64.451 | 61.9384
WR (%) | 7.8134 | 12.3492 | 15.0024 | 19.5382 | 24.0739 | 28.6097 | 31.2629 | 33.1454 | 35.7986
SS (%) | 21.427 | 23.4608 | 24.6505 | 26.6842 | 28.718 | 30.7517 | 31.9414 | 32.7855 | 33.9752

## Slide 22: Efecto del tiempo en la pérdida de agua (WL), ganancia de sólidos (SG), contenido de agua (WC), reducción de peso (WR) y variación de sólidos solubles (SS) durante la deshidratación osmótica del T2.
Chart: t (min)
| 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720
WL (%) | 2.7123 | 9.8968 | 14.0994 | 21.2839 | 28.4684 | 35.6528 | 39.8555 | 42.8373 | 47.0399
SG (%) | 1.5731 | 2.8179 | 4.9458 | 7.0738 | 9.2018 | 10.4465 | 11.3297 | 12.5745
WC (%) | 84.2519 | 79.6334 | 76.9318 | 72.3134 | 67.6949 | 63.0765 | 60.3749 | 58.4581 | 55.7564
WR (%) | 0.51714 | 5.6561 | 8.6621 | 13.8011 | 18.94 | 24.0789 | 27.085 | 29.2178 | 32.2239
SS (%) | 22.0187 | 24.7803 | 26.3957 | 29.1573 | 31.9188 | 34.6804 | 36.2958 | 37.442 | 39.0574

## Slide 23: Efecto del tiempo en la pérdida de agua (WL), ganancia de sólidos (SG), contenido de agua (WC), reducción de peso (WR) y variación de sólidos solubles (SS) durante la deshidratación osmótica del T3.
Chart: t (min)
| 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720
WL (%) | 10.7843 | 17.9091 | 22.0769 | 29.2018 | 36.3266 | 43.4515 | 47.6193 | 50.5763 | 54.7441
SG (%) | 2.7538 | 4.383 | 7.1682 | 9.9534 | 12.7386 | 14.3678 | 15.5238 | 17.153
WC (%) | 79.2938 | 73.7312 | 70.4774 | 64.9149 | 59.3524 | 53.7899 | 50.536 | 48.2274 | 44.9735
WR (%) | 6.3479 | 10.9157 | 13.5877 | 18.1554 | 22.7232 | 27.291 | 29.9629 | 31.8587 | 34.5307
SS (%) | 22.4203 | 25.6733 | 27.5762 | 30.8292 | 34.0822 | 37.3352 | 39.2381 | 40.5882 | 42.4911

## Slide 24: Efecto del tiempo en la pérdida de agua (WL), ganancia de sólidos (SG), contenido de agua (WC), reducción de peso (WR) y variación de sólidos solubles (SS) durante la deshidratación osmótica del T4.
Chart: t (min)
| 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720
WL (%) | 11.8468 | 19.6808 | 24.2633 | 32.0973 | 39.9312 | 47.7652 | 52.3477 | 55.5991 | 60.1817
SG (%) | 0.14885 | 3.2181 | 5.0135 | 8.0828 | 11.152 | 14.2213 | 16.0167 | 17.2905 | 19.0859
WC (%) | 84.0555 | 77.6723 | 73.9384 | 67.5552 | 61.172 | 54.7888 | 51.0549 | 48.4056 | 44.6717
WR (%) | 8.1886 | 13.3235 | 16.3272 | 21.4621 | 26.597 | 31.7319 | 34.7356 | 36.8668 | 39.8706
SS (%) | 24.3389 | 27.7538 | 29.7513 | 33.1662 | 36.5811 | 39.9959 | 41.9935 | 43.4108 | 45.4083

## Slide 25: Efecto del tiempo en la pérdida de agua (WL), ganancia de sólidos (SG), contenido de agua (WC), reducción de peso (WR) y variación de sólidos solubles (SS) durante la deshidratación osmótica del T5.
Chart: t (min)
| 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720
WL (%) | 6.8153 | 12.9034 | 16.4647 | 22.5529 | 28.641 | 34.7291 | 38.2904 | 40.8172 | 44.3785
SG (%) | 0.4273 | 1.7355 | 2.5008 | 3.8091 | 5.1173 | 6.4256 | 7.1908 | 7.7338 | 8.4991
WC (%) | 82.0567 | 78.6887 | 76.7186 | 73.3506 | 69.9826 | 66.6146 | 64.6444 | 63.2466 | 61.2764
WR (%) | 5.4093 | 10.2729 | 13.1178 | 17.9814 | 22.8449 | 27.7085 | 30.5534 | 32.572 | 35.417
SS (%) | 21.2645 | 23.8216 | 25.3174 | 27.8744 | 30.4315 | 32.9886 | 34.4844 | 35.5457 | 37.0415

## Slide 26: Efecto del tiempo en la pérdida de agua (WL), ganancia de sólidos (SG), contenido de agua (WC), reducción de peso (WR) y variación de sólidos solubles (SS) durante la deshidratación osmótica del T6.
Chart: t (min)
| 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720
WL (%) | 4.9027 | 11.4949 | 15.3511 | 21.9433 | 28.5354 | 35.1276 | 38.9838 | 41.7198 | 45.576
SG (%) | 0.89911 | 2.2342 | 3.0151 | 4.3502 | 5.6853 | 7.0204 | 7.8013 | 8.3554 | 9.1364
WC (%) | 81.5618 | 77.7495 | 75.5194 | 71.7071 | 67.8948 | 64.0825 | 61.8524 | 60.2702 | 58.0401
WR (%) | 2.4874 | 7.8142 | 10.9302 | 16.257 | 21.5839 | 26.9107 | 30.0267 | 32.2375 | 35.3535
SS (%) | 25.4501 | 27.8671 | 29.281 | 31.698 | 34.115 | 36.532 | 37.9458 | 38.949 | 40.3628

## Slide 27: Efecto del tiempo en la pérdida de agua (WL), ganancia de sólidos (SG), contenido de agua (WC), reducción de peso (WR) y variación de sólidos solubles (SS) durante la deshidratación osmótica del T7.
Chart: t (min)
| 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720
WL (%) | 2.7718 | 10.6147 | 15.2025 | 23.0455 | 30.8885 | 38.7314 | 43.3193 | 46.5744 | 51.1622
SG (%) | 0.17325 | 1.9462 | 2.9833 | 4.7562 | 6.5291 | 8.3021 | 9.3392 | 10.075 | 11.1121
WC (%) | 79.7539 | 74.5123 | 71.4461 | 66.2046 | 60.963 | 55.7214 | 52.6553 | 50.4798 | 47.4137
WR (%) | 4.9087 | 8.4801 | 14.5854 | 20.6907 | 26.796 | 30.3674 | 32.9013 | 36.4727
SS (%) | 22.3583 | 25.5472 | 27.4125 | 30.6014 | 33.7903 | 36.9792 | 38.8446 | 40.1681 | 42.0335

## Slide 28: Efecto del tiempo en la pérdida de agua (WL), ganancia de sólidos (SG), contenido de agua (WC), reducción de peso (WR) y variación de sólidos solubles (SS) durante la deshidratación osmótica del T8.
Chart: t (min)
| 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720
WL (%) | 8.4908 | 16.3546 | 20.9546 | 28.8183 | 36.6821 | 44.5458 | 49.1459 | 52.4096 | 57.0096
SG (%) | 2.6056 | 4.453 | 5.5337 | 7.3812 | 9.2286 | 11.076 | 12.1567 | 12.9235 | 14.0042
WC (%) | 79.0662 | 73.4496 | 70.1641 | 64.5475 | 58.931 | 53.3144 | 50.0289 | 47.6978 | 44.4123
WR (%) | 4.4083 | 10.55 | 14.1426 | 20.2843 | 26.426 | 32.5677 | 36.1604 | 38.7094 | 42.3021
SS (%) | 22.8098 | 26.2312 | 28.2327 | 31.6541 | 35.0755 | 38.497 | 40.4984 | 41.9184 | 43.9198

## Slide 29: Prueba ANVA para los valores de pérdida de agua durante la DO de cubos de mango Edwards.
Fuente | Suma de cuadrados tipo III | Gl | Media cuadrática | F | Significación
Modelo corregido | 759.080(a) | 9 | 84.342 | 2.758 | .043
Intersección | 66799.436 | 1 | 66799.436 | 2184.191 | .000
bloque | 11.022 | 2 | 5.511 | .180 | .837
jarabe | 41.580 | 1 | 41.580 | 1.360 | .263
CONCENTRACION | 132.399 | 1 | 132.399 | 4.329 | .056
TEMPERATURA | 297.299 | 1 | 297.299 | 9.721 | .008
jarabe * CONCENTRA | 125.813 | 1 | 125.813 | 4.114 | .062
jarabe * TEMPER | 82.251 | 1 | 82.251 | 2.689 | .123
CONCENTRA * TEMPER | 27.030 | 1 | 27.030 | .884 | .363
jarabe * CONCENTRA * TEMPER | 41.686 | 1 | 41.686 | 1.363 | .263
Error | 428.164 | 14 | 30.583 |  | 
Total | 67986.681 | 24 |  |  | 
Total corregida | 1187.244 | 23 |  |  | 
R2=0.64; R2=0.41ajustado.

## Slide 30: Prueba Duncan para la pérdida de agua durante la DO de cubos de mango Edwards.
PAR DE TRATAMIENTOS | VALOR p SIGNIFICATIVO
T1-T4 | 0.02662
T1-T8 | 0.037400
T2-T3 | 0.040518
T3-T4 | 0.003163
T3-T7 | 0.012345
T3-T8 | 0.005669
T4-T5 | 0.015727
T5-T8 | 0.027570

## Slide 31: Prueba ANVA para los valores de ganancia de sólidos durante la DO de cubos de mango Edwards.
Fuente | Suma de cuadrados tipo III | Gl | Media cuadrática | F | Significación
Modelo corregido | 313.172(a) | 9 | 34.797 | 3.744 | .014
Intersección | 4332.519 | 1 | 4332.519 | 466.108 | .000
Bloque | 1.027 | 2 | .514 | .055 | .946
Jarabe | 157.799 | 1 | 157.799 | 16.977 | .001
CONCENTRACIÓN | 138.336 | 1 | 138.336 | 14.883 | .002
TEMPERATURA | 8.760 | 1 | 8.760 | .942 | .348
jarabe * CONCENTRA | 1.915 | 1 | 1.915 | .206 | .657
jarabe * TEMPER | .079 | 1 | .079 | .009 | .928
CONCENTRA * TEMPER | 1.984 | 1 | 1.984 | .213 | .651
jarabe * CONCENTRA*TEMPER | 3.271 | 1 | 3.271 | .352 | .563
Error | 130.131 | 14 | 9.295 |  | 
Total | 4775.822 | 24 |  |  | 
Total corregida | 443.303 | 23 |  |  | 
R2=0.71; R2=0.52 ajustado

## Slide 32: Prueba Duncan para la ganancia de sólidos durante la DO de cubos de mango Edwards.
PAR DE TRATAMIENTOS | VALOR p SIGNIFICATIVO
T1-T4 | 0.013565
T2-T4 | 0.012739
T3-T5 | 0.003323
T3-T6 | 0.009999
T4-T5 | 0.000279
T4-T6 | 0.000800
T4-T7 | 0.007405
T4-T8 | 0.032056
T5-T8 | 0.026852

## Slide 33: Prueba ANVA para los valores de contenido de agua durante la DO de cubos de mango Edwards
Fuente | Suma de cuadrados tipo III | gl | Media cuadrática | F | Significación
Modelo corregido | 1751.708(a) | 9 | 194.634 | 72.825 | .000
Intersección | 53865.375 | 1 | 53865.375 | 20154.528 | .000
Jarabe | 5.042 | 1 | 5.042 | 1.886 | .191
CONCENTRACION | 1457.042 | 1 | 1457.042 | 545.174 | .000
TEMPERATURA | 181.500 | 1 | 181.500 | 67.911 | .000
Bloque | .250 | 2 | .125 | .047 | .954
jarabe * CONCENTRA | 1.042 | 1 | 1.042 | .390 | .542
CONCENTRA * TEMPER | 66.667 | 1 | 66.667 | 24.944 | .000
jarabe * TEMPER | 37.500 | 1 | 37.500 | 14.031 | .002
jarabe * CONCENTRA * TEMPER | 2.667 | 1 | 2.667 | .998 | .335
Error | 37.417 | 14 | 2.673 |  | 
Total | 55654.500 | 24 |  |  | 
Total corregida | 1789.125 | 23 |  |  | 
R2=0.98 y el R2 ajustado=0.97

## Slide 34: Prueba Duncan para el contenido de agua durante la DO de cubos de mango Edwards.
PAR DE TRATAMIENTOS | VALOR p SIGNIFICATIVO
T1-T2 | 0.000062
T1-T3 | 0.000036
T1-T4 | 0.000025
T1-T6 | 0.000156
T1-T7 | 0.000033
T1-T8 | 0.000027
T2-T3 | 0.000242
T2-T4 | 0.000037
T2-T5 | 0.000085
T2-T6 | 0.005340
T2-T7 | 0.000099
T2-T8 | 0.000065
T3-T4 | 0.041128

## Slide 35: Prueba ANVA para los valores de variación de sólidos solubles durante la DO de cubos de mango (Mangifera indica) Edwards.
Fuente | Suma de cuadrados tipo III | Gl | Media cuadrática | F | Significación
Modelo corregido | 164.882(a) | 9 | 18.320 | 6.160 | .001
Intersección | 41118.482 | 1 | 41118.482 | 13825.764 | .000
Bloque | 7.803 | 2 | 3.902 | 1.312 | .300
Jarabe | 4.167 | 1 | 4.167 | 1.401 | .256
CONCENTRACION | 99.227 | 1 | 99.227 | 33.364 | .000
TEMPERATURA | 29.040 | 1 | 29.040 | 9.764 | .007
jarabe * CONCENTRA | 21.282 | 1 | 21.282 | 7.156 | .018
jarabe * TEMPER | .135 | 1 | .135 | .045 | .834
CONCENTRA * TEMPER | .002 | 1 | .002 | .001 | .981
jarabe * CONCENTRA * TEMPER | 3.227 | 1 | 3.227 | 1.085 | .315
Error | 41.637 | 14 | 2.974 |  | 
Total | 41325.000 | 24 |  |  | 
Total corregida | 206.518 | 23 |  |  | 
R2=0.80; R2= 0.67 ajustado

## Slide 36: Prueba Duncan para la variación de sólidos solubles durante la DO de cubos de mango (Mangifera indica) Edwards.
PAR DE TRATAMIENTOS | VALOR p SIGNIFICATIVO
T1-T3 | 0.000701
T1-T4 | 0.000163
T1-T5 | 0.047697
T1-T6 | 0.006878
T1-T7 | 0.007642
T1-T8 | 0.000178
T2-T3 | 0.026956
T2-T4 | 0.005686
T2-T8 | 0.006239
T3-T5 | 0.045453
T4-T5 | 0.010057
T5-T8 | 0.010894

## Slide 37: Coeficiente de Difusividad Efectiva media para cada tratamiento
TRATAMIENTO | TIEMPO DE EQUILIBRIO (h) | Def (m2/s)
T1 | 1 | 1.29876E-08
T2 | 1.5 | 1.1563E-08
T3 | 3 | 1.61681E-08
T4 | 3.5 | 1.65872E-08
T5 | 2 | 1.14079E-08
T6 | 2.5 | 1.31041E-08
T7 | 3 | 1.24135E-08
T8 | 3.5 | 1.36258E-08

## Slide 38: Prueba ANVA para los valores de Difusividad Efectiva media durante la DO de cubos de mango Edwards.
 | Degr. of | Def | Def | Def | Def
 | Freedom | SS | MS | F | p
Intercept | 1 | 42.74108 | 42.74108 | 305.3169 | 0.000000
JARABE | 1 | 0.10865 | 0.10865 | 0.7762 | 0.391360
CONCENTR | 1 | 0.38499 | 0.38499 | 2.7502 | 0.116717
TEMP | 1 | 0.02202 | 0.02202 | 0.1573 | 0.696905
JARABE*CONCENTR | 1 | 0.10560 | 0.10560 | 0.7544 | 0.397937
JARABE*TEMP | 1 | 0.09842 | 0.09842 | 0.7031 | 0.414105
CONCENTR*TEMP | 1 | 0.01337 | 0.01337 | 0.0955 | 0.761283
JARABE*CONCENTR*TEMP | 1 | 0.00393 | 0.00393 | 0.0280 | 0.869096
Error | 16 | 2.23983 | 0.13999 |  | 
Total | 23 | 2.93734 |  |  | 

## Slide 39: Isoterma de adsorción para el T1 (FRUCTOSA-40%-40°C)
Chart: Aw
| 0 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65000000000000291 | 0.75000000000000255 | 0.9
 | 0 | 0.29123 | 0.2967 | 0.3029 | 0.34162 | 0.38524 | 0.40658

## Slide 40: Isoterma de adsorción para el T2 (FRUCTOSA-40%-50°C)
Chart: Aw
| 0 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65000000000000291 | 0.75000000000000255 | 0.9
 | 0 | 0.29263 | 0.29362 | 0.30431 | 0.35235 | 0.37206 | 0.40264

## Slide 41: Isoterma de adsorción para el T3 (FRUCTOSA-50%-40°C)
Chart: Aw
| 0 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65000000000000291 | 0.75000000000000255 | 0.9
 | 0 | 0.28706 | 0.29641 | 0.29336 | 0.38362 | 0.41809 | 0.47472

## Slide 42: Isoterma de adsorción para el T4 (FRUCTOSA-50%-50°C)
Chart: Aw
| 0 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65000000000000291 | 0.75000000000000255 | 0.9
 | 0 | 0.30528 | 0.30089 | 0.30997 | 0.3496 | 0.39053 | 0.41688

## Slide 43: Isoterma de adsorción para el T5 (SACAROSA INVERTIDA-40%-40°C)
Chart: Aw
| 0 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65000000000000291 | 0.75000000000000255 | 0.9
 | 0 | 0.28561 | 0.28783 | 0.33113 | 0.34503 | 0.43819 | 0.64426

## Slide 44: Isoterma de adsorción para el T6 (SACAROSA INVERTIDA-40%-50°C)
Chart: Aw
| 0 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65000000000000291 | 0.75000000000000255 | 0.9
 | 0 | 0.29387 | 0.29947 | 0.31583 | 0.37765 | 0.416 | 0.42603

## Slide 45: Isoterma de adsorción para el T7 (SACAROSA INVERTIDA-50%-40°C)
Chart: Aw
| 0 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65000000000000291 | 0.75000000000000255 | 0.9
 | 0 | 0.29028 | 0.28976 | 0.2888 | 0.31845 | 0.32801 | 0.41526

## Slide 46: Isoterma de adsorción para el T8 (SACAROSA INVERTIDA-50%-50°C)
Chart: Aw
| 0 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65000000000000291 | 0.75000000000000255 | 0.9
 | 0 | 0.29448 | 0.29399 | 0.3023 | 0.31725 | 0.35042 | 0.39982

## Slide 47: Caracterización final de los cubos de mango deshidratados osmoconvectivamente.
TRATAMIENTO | HUMEDAD (%) | SÓLIDOS TOTALES (%) | SÓLIDOS SOLUBLES (%)
T1 | 22.35 | 77.65 | 45.3
T2 | 22.51 | 77.49 | 48.2
T3 | 22.03 | 77.97 | 49.5
T4 | 22.48 | 77.52 | 50.1
T5 | 22.07 | 77.93 | 43.6
T6 | 22.58 | 77.42 | 45.2
T7 | 22.39 | 77.61 | 48.4
T8 | 22.45 | 77.55 | 49.6

## Slide 48: Evaluación Sensorial – Atributo color
TRATAMIENTO | PUNTAJE
T1 | 163
T2 | 216
T3 | 197
T4 | 275
T5 | 235
T6 | 291
T7 | 195
T8 | 227
Prueba de Friedman

## Slide 49
PAR DE TRATAMIENTOS | VALOR p SIGNIFICATIVO
T1-T2 | 0.0431
T1-T4 | 0.000
T1-T5 | 0.0008
T1-T6 | 0.000
T1-T8 | 0.0018
T2-T4 | 0.0205
T2-T6 | 0.0026
T3-T4 | 0.0006
T3-T6 | 0.0001
T4-T5 | 0.0477
T4-T7 | 0.0005
T4-T8 | 0.0174
T5-T6 | 0.0053
T6-T7 | 0.000
T6-T8 | 0.0017
Evaluación Sensorial – Atributo color
Prueba de Duncan

## Slide 50: Evaluación Sensorial – Atributo textura
TRATAMIENTO | PUNTAJE
T1 | 173
T2 | 238
T3 | 184
T4 | 220
T5 | 278
T6 | 304
T7 | 169
T8 | 234
Prueba de Friedman

## Slide 51: Evaluación Sensorial – Atributo textura
PAR DE TRATAMIENTOS | VALOR p SIGNIFICATIVO
T1-T4 | 0.0219
T1-T5 | 0.000
T1-T6 | 0.000
T1-T8 | 0.0068
T2-T3 | 0.0182
T2-T6 | 0.0029
T2-T7 | 0.0031
T3-T5 | 0.0001
T3-T6 | 0.000
T3-T8 | 0.0263
T4-T5 | 0.0066
T4-T6 | 0.0001
T4-T7 | 0.0097
T5-T7 | 0.000
T5-T8 | 0.0391
T6-T7 | 0.000
T6-T8 | 0.0016
T7-T8 | 0.0028
Prueba de Duncan

## Slide 52: Evaluación Sensorial – Atributo sabor
TRATAMIENTO | PUNTAJE
T1 | 209
T2 | 165
T3 | 161
T4 | 244
T5 | 288
T6 | 246
T7 | 179
T8 | 307
Prueba de Friedman

## Slide 53: Evaluación Sensorial – Atributo sabor
PAR DE TRATAMIENTOS | VALOR p SIGNIFICATIVO
T1-T2 | 0.0396
T1-T3 | 0.0197
T1-T5 | 0.0005
T1-T8 | 0.000
T2-T4 | 0.0004
T2-T5 | 0.000
T2-T6 | 0.0002
T2-T8 | 0.000
T3-T4 | 0.0001
T3-T5 | 0.000
T3-T6 | 0.0001
T3-T8 | 0.000
T4-T5 | 0.0255
T4-T7 | 0.0041
T4-T8 | 0.0015
T5-T6 | 0.0239
T5-T7 | 0.000
T6-T7 | 0.0037
T6-T8 | 0.0019
T7-T8 | 0.000
Prueba de Duncan

## Slide 54: CONCLUSIONES
Se determinó que la concentración de los jarabes y la temperatura influyeron significativamente en las variables dependientes (p<0.05), pero no influyeron lo suficiente en la Def (p>0.05).
Se determinó que en el T4 existió mayor efecto en la pérdida de agua, ganancia de sólidos, reducción de peso, variación de sólidos solubles y coeficiente de difusividad.

## Slide 55
El T8 obtuvo el menor valor en la característica de contenido de agua, es decir, que perdió más agua durante la deshidratación osmótica.
Se determinó que el T6 fue el más aceptado por el panel de jueces no entrenados durante las pruebas de evaluación sensorial al color, textura y sabor de los cubos de mango (Mangifera indica) variedad Edwards deshidratado osmoconvectivamente.

## Slide 56: GRACIAS